## Slide 1
PROJET FINAL — RAISON/RINCON/MEDINAS
Audit de Sécurité IoT Automobile
ELM327 Gateway · Car Scanner App (AVD) · Communication TCP/IP
Périmètre :
- Dongle OBD2 (émulateur Python)
- Application Android (Android Studio AVD)
- Bus CAN (vcan0)

## Slide 2
Résumé Exécutif
Synthèse des risques identifiés
• L'audit révèle des vulnérabilités critiques dans l'écosystème OBD2 ELM327 et l'application Car Scanner, communicant via un socket TCP/IP non sécurisé.
• Le vecteur d'attaque principal est l'absence de chiffrement TLS sur la connexion TCP entre l'émulateur ELM327 (port 35000) et l'application Android (AVD). Tout le trafic de diagnostic circule en clair sur le réseau.
• Un attaquant positionné sur le même réseau peut intercepter, rejouer ou injecter des commandes OBD2 arbitraires, ouvrant un accès direct au bus CAN du véhicule.
• Recommandation immédiate : chiffrer le socket TCP avec TLS 1.3 + authentification mutuelle (mTLS) et segmenter physiquement le réseau CAN critique du port de diagnostic.

## Slide 3
Périmètre & Méthodologie
Assets Analysés
• Gateway : ELM327-emulator Python
• Edge : App Car Scanner ELM OBD2
• Interface : TCP/IP Socket via réseau AVD
• Backend : API Cloud (télémétrie, diagnostics)
• Bus CAN simulé : interface vcan0 (can-utils)
Méthodologie & Outils
• Reverse Engineering APK : jadx-gui, apktool
• Analyse réseau: Wireshark, tcpdump, nc, nmap
• Émulation Bus CAN : can-utils
• Émulation ELM327 : ELM327-emulator Python
• Émulation Android : Android Studio
• Threat Modeling : Méthode STRIDE

## Slide 4
P H A S E 1
Security by Design

## Slide 5
Architecture Cible Sécurisée (Security by Design)
Justification de la réduction de la surface d'attaque :
• Séparation des privilèges (Least Privilege) : Le dongle ELM327 agit en lecture seule sur le bus CAN — il ne peut physiquement pas écrire de trames arbitraires vers les ECUs.
• Chiffrement du socket TCP : La communication entre l'émulateur ELM327 et l'application Android doit utiliser TLS 1.3 avec authentification mutuelle (mTLS), éliminant les attaques MitM TCP.
• Chiffrement de bout en bout : L'application Android chiffre les données de diagnostic avant transmission vers l'API Cloud (HTTPS / mTLS / JWT à durée limitée).
Schéma d'Architecture Sécurisée (Flux de données)
[Bus CAN - vcan0] ---(Lecture seule / Filtrage ID)---> [ELM327-emulator Python :35000]
[ELM327-emulator] ---(TCP Socket TLS 1.3 / mTLS)---> [App Car Scanner - AVD Android Studio]
[App Car Scanner] ---(HTTPS / mTLS / JWT)---> [API Cloud Backend]

## Slide 6
P H A S E 2
Émulation et Reconnaissance

## Slide 7
Émulation & Reconnaissance : Commandes Kali Linux
1. Reverse Engineering de l'APK Android
$ jadx-gui car-scanner-elm-obd2.apk
$ apktool d car-scanner-elm-obd2.apk -o car_scanner_decompiled
2. Mise en place du Bus CAN virtuel (vcan0)
$ sudo modprobe vcan
$ sudo ip link add dev vcan0 type vcan && sudo ip link set up vcan0
3. Lancement de l'émulateur ELM327 en mode TCP/IP
$ git clone https://github.com/Ircama/ELM327-emulator.git
$ cd ELM327-emulator && pip3 install -r requirements.txt
$ python3 elm327_emulator.py --serial tcp --port 35000 --can vcan0
$ ss -tlnp | grep 35000
4. Installation de l'APK sur l'AVD Android Studio
$ adb devices
$ adb install car-scanner-elm-obd2.apk

## Slide 8
Cartographie des Assets (Résultats jadx & Wireshark)
Endpoints API Cloud Identifiés (jadx)
• https://api.carscanner.io/v1/telemetry/upload (POST)
• https://api.carscanner.io/v1/auth/login (POST — Clé API codée en dur dans strings.xml)
• https://api.carscanner.io/v1/diagnostics/dtc (GET)
• ws://api.carscanner.io/live (WebSocket non chiffré — wss:// manquant)
Permissions Android Dangereuses (Manifest)
• android.permission.INTERNET (Accès réseau TCP/IP — centrale pour la communication avec l'émulateur)
• android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE (Surveillance de la connectivité réseau)
• android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE (Accès aux logs locaux non chiffrés)
• Trafic TCP en clair intercepté par tcpdump/Wireshark sur le réseau local (aucun TLS)

## Slide 9
P H A S E 3
Analyse de la surface d'attaque & Threat Model

## Slide 10
Modélisation des Menaces — Méthode STRIDE
Catégorie STRIDE | Description de la Menace | Composant Ciblé
Spoofing (Usurpation) | ARP Poisoning sur le réseau local pour usurper l'IP de l'émulateur ELM327 et intercepter les connexions TCP de l'AVD. | Réseau TCP / Émulateur ELM327
Tampering (Altération) | Injection de commandes OBD2 malveillantes via Man-in-the-Middle TCP (ex: forcer l'effacement des DTC, modifier les paramètres moteur via le bus CAN). | Socket TCP / Bus CAN
Repudiation | Absence de logs signés permettant de prouver l'origine d'une commande de diagnostic envoyée via le socket TCP. | Gateway ELM327 / API Cloud
Information Disclosure | Interception du trafic TCP en clair par tcpdump ou Wireshark : toutes les données OBD2 (RPM, vitesse, DTC) sont lisibles sans déchiffrement. | Socket TCP (réseau local)
Denial of Service | TCP SYN Flood sur le port 35000 pour saturer l'émulateur ELM327 et couper la communication Gateway ↔ Application, ou CAN Flooding sur vcan0. | Port TCP 35000 / Bus CAN
Elevation of Privilege | Exploitation de la clé API codée en dur dans l'APK pour obtenir un accès administrateur non autorisé à l'API Cloud backend. | App Android / API Cloud

## Slide 11
Top 3 Vulnérabilités Critiques — Scoring CVSS v3.1
ID | Composant | Description | CVSS v3.1 | Priorité
VULN-01 | Bus CAN | Injection de trames CAN arbitraires via le socket TCP compromis (absence d'authentification des messages CAN). Prise de contrôle possible des ECUs critiques. | 9.3 (Critique) | Immédiate
VULN-02 | Socket TCP | Communication TCP non chiffrée (absence de TLS) entre l'émulateur ELM327 et l'application Android. Permet l'interception et l'injection de commandes OBD2 (MitM). | 8.6 (Élevée) | Immédiate
VULN-03 | App Android | Clé API Cloud codée en dur (Hardcoded Secret) dans strings.xml de l'APK. Accessible par simple décompilation avec apktool ou jadx. | 7.5 (Élevée) | Haute
Note CVSS v3.1 — VULN-02 : Vecteur = Network (AV:N), Complexité = Low (AC:L), Privilèges = None (PR:N), Interaction = None (UI:N), Impact Confidentialité + Intégrité = High → Score calculé : 8.6 (Élevée).

## Slide 12
P H A S E 4
Sécurisation & Rapport

## Slide 13
Impact Business — Conséquences d'un piratage
Sécurité Physique des Passagers (Safety) :
Un attaquant MitM sur le socket TCP peut injecter des commandes OBD2 qui se traduisent en trames CAN malveillantes, provoquant l'arrêt moteur, le blocage de la direction ou le déclenchement des freins en pleine conduite.
Atteinte à la Réputation (Brand Damage) :
Un piratage médiatisé d'une solution IoT automobile connectée via IP entraîne une perte de confiance immédiate des consommateurs et une chute de la valorisation boursière de l'éditeur.
Fuite de Données Privées (Privacy / RGPD) :
L'interception du trafic TCP en clair expose les données de télémétrie (géolocalisation, habitudes de conduite). Amendes RGPD jusqu'à 4 % du chiffre d'affaires mondial.
Coûts Financiers Directs :
Campagnes de rappel de véhicules (Recall), développement de correctifs en urgence, indemnisations juridiques.

## Slide 14
Recommandations & Mesures Correctives
Court Terme (Immédiat)
• Chiffrer le socket TCP avec TLS 1.3 (Let's Encrypt ou certificat auto-signé).
• Révoquer la clé API codée en dur et implémenter OAuth2 + JWT.
• Restreindre l'émulateur ELM327 en lecture seule sur le bus CAN (hardware).
Moyen Terme (3–6 mois)
• Implémenter l'authentification mutuelle mTLS sur le socket TCP.
• Obfusquer le code de l'APK Android (ProGuard / R8).
• Déployer un IDS (Intrusion Detection System) sur le bus CAN.
Long Terme (> 1 an)
• Adopter le standard SecOC (Secure Onboard Communication) pour signer les trames CAN.
• Migration vers une architecture Zero Trust (ZTNA).
• Programme de Bug Bounty continu.

## Slide 15
Conclusion & Questions
La sécurité IoT Automobile ne peut pas être une option ajoutée a posteriori.
L'absence de chiffrement TLS sur le socket TCP entre le dongle ELM327 et l'application Android constitue une surface d'attaque critique, accessible à tout attaquant sur le même réseau.
L'approche Security by Design — socket chiffré, lecture seule CAN, mTLS Cloud — est la seule réponse viable pour garantir l'intégrité des systèmes critiques et la sécurité des passagers.